## Slide 1
Proactive wireless caching at mobile user devices for energy efficiency
AC. Güngör and D. Gündüz,
Middle East Technical University, Ankara, Turkey
2015 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS), Brussels, 2015
2015 International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS)

## Slide 2
Outline
• Introduction
• System model
• OPTIMAL TRANSMISSION STRATEGY
• Simulation (CVXPY)

## Slide 3
Introduction

## Slide 4
Introduction
High-bandwidth
Delay
Notes: 최근 OTT시장이 활발해 지면서 사용자가 다양한 스트리밍 및 VOD 서비스의 수요가 증가하고 있습니다. 무선통신에서 이러한 수요의 증가는 네트워크 연결 사이의 높은 대역폭 요구를 초래하고 여러 사람이 한번에 접속하려 할 때 즉, 다중접속시에 간섭 및 충돌을 피하기 위해서 지연이 발생합니다.

## Slide 5
Introduction
Backhaul
Congested!
한정적인
베터리
Notes: 뿐만 아닙니다. 무선 공유기, 무선 AP에는 다양한 디바이스들, 휴대폰, 데스크탑, 테블릿등 이 연결될 수 있는데 하나의 AP에 여러 디바이스가 한번에 많이 연결되어 무선채널을 공유한다면 다양한 디바이스들의 컨텐츠 요청에 무선망과 연결되어 있는 제한 되어있는 백홀링크에 혼돈을 일으킬 수 있습니다. 그리고 휴대용 디바이스 같은 경우는 데이터 송수신 위해 전력을 사용하게 되는데 이런 디바이스는 베터리가 한정적이기 때문에 데이터 전송률에 제약조건이 될 수 있다. 예를 들어 off=peak 인 트래픽 시간대에서 배터리가 적은 디바이스는 최고의 전송률을 달성하기 어려울 수 있다.

## Slide 6
Introduction
proactive caching :
Off-peak 기간동안 인기있는 파일을 미리 저장하는 방법
Ex) 사용자가 어떤 영화를 어떤 화질을 선호하는지 안다면 시청하기전 미리 캐시 하여 실시간으로 시청하는 것 보다 더 나은 체감을 느낄 수 있을 것 이다.
 한정적이다!
Backhaul
 proactive caching을 통해 일정 수준의 에너지절약을 달성할 수 있다.
논문에서 하고자 하는 것:
The fundamental performance limits of proactive caching in terms of energy efficiency under a cache capacity constraint.
Notes: 그럼 이러한 문제들을 해결할 수 있는 방안은 무엇일까요? 대표적으로 캐싱기법이있습니다. 그 중에서도 이번 논문에서 다룰 주제는 Proactive caching 이다. 간단하게 이 캐싱기법에 설명하자면 다음 그림과 같이 설명할 수 있습니다. 이전 그림과는 확연히 다른 걸 볼 수 있습니다. 이 캐싱은 트래픽이 높지 않은 off-peak시간대에 각각의 디바이스에서 요청할 데이터를 예상해서 미리 전송을 받고 디바이스의 캐시 메모리에 저장합니다. 그리고 이후에 이 데이터를 요청할 시 디바이스는 백홀 망을 통해 데이터를 받지않고 캐시메모리에 있는 데이터로 수요를 충족하게 됩니다. 그렇다면 백홀망은 peak 시간대에도 일부 데이터만을 처리해주면 되기 때문에 그 부하가 줄 것 입니다.
예를 들어 내가 어벤저스를 보고 싶으면 내가 자고 있을 때 휴대폰이 영화를 미리 받아 놓는다면 저는 영화를 보고 싶을 때 스트리밍보다 더 나은 체감으로 영화를 시청할 수 있을 것입니다.
캐시가 가능한 상황에서 일반적으로 데이터를 받을 때와 달리 캐시 된 데이터를 받을 때에는 이미 받은 것이기에 데이터를 요청할 때에 소비되는 에너지를 아낄 수 있습니다. 하지만 휴대용 디바이스의 캐시 메모리는 한정적이기에 캐시 성능을 보기엔 한정적일 수 있습니다.
그래서 위 논문에서는 한정적인 캐시 메모리에서 채널상황에 따라 발생하는 에너지의 최저점이 얼마일지 그 문제를 convex optimization으로 나타 내보고 최적 값을 찾을 것 입니다.
캐쉬 용량 제약 하에서 에너지 효율 측면에서 사전 캐시의 기본 성능 제한  한정적인 자원을 미리 저장할 수 있을 때 얻을 수 있는 에너지 효율성능 제한을 보려한다.

## Slide 7
Introduction
all the future data request rates of the user
channel conditions of the user
Assumption
일정기간 동안 비인과적으로 알고있다.
Ex) offline optimization
Offline 해답은 잠재적 이득의 상한선을 줄 수 있고
불확실한 시나리오 설계시에 비교할 수 있는 성능을 제공해줄 수 있다.
목표 : 마감시간 까지의 총 에너지 소비량
제약조건 : 캐시 할 수 있는 용량
Convex optimization problem
Notes: 사실 이 문제는 사용자의 요청확률이 임의적이고 채널의 상황을 모두 알 수 없기에 일반적인 최적화는 어렵습니다.
그래서 시스템 모델에 들어가기 앞서 최적화를 위해 몇가지 조건을 가정할 것입니다.
먼저 사용자가 미래에 요청할 데이터를 모두 알고 있다고 가정합니다. 그리고 서비스 받는 AP로부터 채널 상태를 모두 알고있다고 가정합니다.
그렇다면 이는 offline convex로 나타낼 수 있고, offline 해답은 잠재적 이득의 상한선을 줄 수 있고, 다른 일반적인 상황을 가정했을 때의 시뮬레이션과 비교해줄 수 있는 척도를 나타낼 수 있을 것입니다.
그렇다면 이제 문제를 다시 정의해보겠습니다. Proactive caching을 적용할 때 일정 기준 시간 대에서 소비하는 총에너지 량을 최소화하는 것이 문제이고 제약조건은 캐시 할 수 있는 용량으로 두고 convex optimization을 풀어보겠습니다.

## Slide 8
System Model

## Slide 9
System Model
Time framework & Energy cost
* Time slot (TS)
0
: user request rate
: the channel power gain
, {1, 2, …, }
 = , =
* Transmission rate (nits/sec)
 =
In conventional reactive streaming the user downloads the content at the rate and time of request, =
* Total energy cost
 =
* 에너지 = 전력 x 시간
: AP – 사용자 사이 사용되는 전송률
: AP – 사용자 가 원하는 전송률
Notes: 시스템 모델입니다.
먼저 사용자의 데이터 전송률 (기기내에서 발생하는 전송률)을 d(t), 사용자와 AP사이의 채널
위 문제의 요청발생은 일정 시간을 각각의 slot마다 발생한다고 가정하겠습니다. 이 논문에선 이 단위는 TS라 두겠습니다.

## Slide 10
System Model
Assumption
We assume that the contents are transmitted in the order they are requested by the user,
and the bits that are transmitted to the user which are not requested yet are stored
in the user’s cache memory.
사용자의 요청에 의해 컨텐츠는 전송 되고, 사용자의 요청이 없이 전송된 컨텐츠는 사용자 캐시 메모리에 저장된다.
사용자의 데이터수요는 반드시 만족되어야 한다.

* This constraint on the download rate guarantees that the user does not experience any outages.

캐시메모리는 한계가 있기 때문에 요청없이 전송 받을 데이터는 한정적이다.
Data is removed from the cache at the time they are requested by the application layer
캐시 Data는 응용계층의 요청으로 삭제된다.
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 11
System Model
Goal
문제의 목표는 주어진 시간 동안 시스템의 총 에너지 소비량을 최소화하는 것이다.
Objective function :
Constraints :
Decision Variable : the transmission rates
TS slot마다 계산해보면
Objective function :
Constraints :
Decision Variable : the transmission rates
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 12
OPTIMAL TRANSMISSION STRATEGY

## Slide 13
OPTIMAL TRANSMISSION STRATEGY
Lagrangian multipliers
=
Complementary slackness conditions
Dual feasible :
= 0,
KKT optimality conditions
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 14
OPTIMAL TRANSMISSION STRATEGY
Optimal transmission rate
Optimal transmission rate (If Infinite cache capacity )

이미 저장하고 있다면 data rate이 필요 없을 것 이다.
즉, : slackness condition
Complementary slackness conditions 조건에 따라 = 0이다.
결국 이다.
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 15
OPTIMAL TRANSMISSION STRATEGY
Optimal transmission rate (If Infinite cache capacity )
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 16
Simulation (CVXPY)

## Slide 17
Simulation
CVXPY
System parameter
2
N 10
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 18
Simulation
CVXPY
Results
* 실제 계산과도 맞을까?
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 19
Simulation
CVXPY
Results
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량

## Slide 20
Simulation
CVXPY
Results
Notes: : 데이터 량
∫_0^𝑡▒𝑑(𝑢)𝑑𝑢 : 데이터 량